ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования «Кутулик»

______________П.П. Заусаев

«_____»__________________

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Муниципального образования «Кутулик»

# на период 2014-2029г.

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор

ООО «Интехцентр»						А.И. Казимиренок

Иркутск 2014

Список исполнителей:

Руководитель проекта

Технический директор					  	Д.П. Калмыков

Главный специалист						А.С. Захаров

Главный специалист						В.А. Сурин

Содержание.                                                                                                            3

Введение.                                                                                                                 7

Сведения о территории.                                                                                     8

Климатические условия.                                                                                    8

Паспорт схемы.                                                                                                        9

Цели.                                                                                                                       10

Схема водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.

1.1 описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.                                                                                       11

1.2  описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.                                             11

1.3   описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.                                                                                                     11

1.4 описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая.                                                                         15

1.4.1 описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений                                                                                   15

1.4.2 описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.    16

1.4.3 описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).                                           16

1.4.4 описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.                                                                                                                     17

1.4.5 описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.                                                                                            17

1.4.6 перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).                                                                           18

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.    18

2.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.                                                      18

2.2 различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.                                                                                                                  20

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.                                                                                                                       21

3.1 общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.                                                          21

3.2 территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).                                                                                                 22

3.3 структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов.                                                                            22

3.4 сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.     23

3.5 описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.                                                                                                      23

3.6 анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.                                                  23

3.7 прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.                                                                                         24

3.8 описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной  системы.                                        25

3.9 сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).      25

3.10 описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.27

3.11 прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.                                                                                                          27

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.                                  27

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.                                                                                                    28

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.                                                                    29

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.                                                                                                    32

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.                                                           33

Приложение 1                                                                                                       34

Приложение 2                                                                                                       54

Приложение 3                                                                                                       62

Приложение 4                                                                                                       65

Введение

Схема водоснабжения МО Кутулик представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Сведения о территории

Территория муниципального образования «Кутулик» расположена в центральной части Аларского района Иркутской области. Общая его площадь 20,53 кв. км. На севере граничит с МО «Маниловск», на северо-востоке - с МО «Табарсук», на востоке – с МО «Могоенок», на юго-западе – с МО «Александровск», на юго-западе – с МО «Забитуй».

Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) составляет 200 км.

Климатические условия

Климат рассматриваемой территории резко континентальный, характерна большая амплитуда колебания температур, малое количество осадков, высокий коэффициент солнечной радиации. Характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона.

Своеобразие климата определяется расположением данной территории в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря 490 – 570 м и сложностью орографии.

В пределах Иркутско-Черемховской равнины годовое количество осадков невелико (от 300 до 400 мм). Из них осадки зимнего периода составляют 100 – 150 мм. Данная территория относится к району с недостаточным увлажнением.

Зима - умеренно-суровая, малоснежная, а лето умеренно теплое. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Средняя температура января ниже -30 ºС.

Высота снежного покрова варьируется от 50 до 100 см. Дата образования устойчивого снежного покрова с 31 октября по 10 ноября, а полное разрушение снежного покрова происходит к 10 апреля.

Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения МО Кутулик

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации МО Кутулик

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения поселения путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для подъема воды и модернизации уже существующего, а также устройства трубопроводов, для уменьшения аварийности и технологических потерь воды.

Схема водоснабжения

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.

1.1 описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Хозяйственно-питьевое водоснабжения поселка Кутулик обеспечивается за счет подземных вод. Общее количество подземных водозаборов составляет 15 шт. Артезианские скважины оборудованы погружными центробежными насосами типа ЭЦВ, выполняют функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляют подачу артезианской воды до резервуара, откуда вода подается потребителю.

1.2  описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в поселке Кутулик  централизованной системой водоснабжения не охвачено 96%   жилищного фонда и 100% объектов  социально-культурного обслуживания населения.

1.3   описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при передаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходам воды.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в поселке Кутулик можно выделить одну технологическую зону центрального водоснабжения и одну нецентрализованную зону водоснабжения.

Источником для централизованной системы водоснабжения является артезианская скважина, вода из которых поступает по водоводу диаметром 50 мм. в резервуар чистой воды объемом 40 м3 расположенным на территории котельной кв. Нефтяников далее по водоводу диаметром 40мм. вода подается потребителю. Централизованной системой водоснабжения обеспечены только жители квартала Нефтяников. Данные о потребителях см. таблицу 1.

Таблица1

| Адрес | Геодезическая отметка, м | Расчетный расход воды, л/с | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефтяников 6 | 526,73 | 0,0185 | 38,251 |
| Нефтяников 5 | 527,23 | 0,0185 | 37,755 |
| Нефтяников 4 | 526,57 | 0,0185 | 38,423 |
| Нефтяников 2 | 525,26 | 0,0185 | 39,756 |
| Нефтяников 3 | 525,56 | 0,0185 | 39,443 |
| Нефтяников 1 | 524,64 | 0,0185 | 40,379 |

Источником для нецентрализованной системы являются артезианские скважины расположенными на территории поселка.

Данные по артезианским скважинам приведены в таблице  2

Таблица 2

| № п/п | Место расположения объекта (источника водоснабжения, водозаборного сооружения ) | Наименование объекта (источника водоснабжения водозаборного сооружения) | Кол-во резервуаров | Объем резервуаров, м3 | Наличие резервн. эл/снабж | Глубина скважины м | Цель использования хоз.питьевые нужды, техническое, горячее водоснабжение | Факт.расход, м3/час | Утвержденные запасы подземных вод м3/сут | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Кутулик Вампилова 120а | Водозаборная скважина | 2 | 11 | нет | 100 | Хоз. питьевое, Техническое | - | - | нет |
| 2 | п. Кутулик Советская 16а | Водозаборная скважина | 1 | 5 | нет | 100 | Техническое | - | - | нет |
| 3 | п. Кутулик Советская 28а | Водозаборная скважина | 1 | 5 | нет | 80 | Техническое | - | - | нет |
| 4 | п. Кутулик Красная звезда 14а | Водозаборная скважина | 1 | 5 | нет | 60 | Техническое | - | - | нет |
| 5 | п. Кутулик Первомайская 52а | Водозаборная скважина | 1 | 5 | нет | 100 | Техническое | - | - | нет |
| 6 | п. Кутулик Степана Разина | Водозаборная скважина | 1 | 5 | нет | 100 | Техническое | - | - | нет |
| 7 | п. Кутулик Комсомольская 2а | Водозаборная скважина | 1 | 5 | нет | 60 | Техническое | - | - | нет |
| 8 | п. Кутулик Чумакова 16 | Водозаборная скважина | 1 | 8 | нет | 80 | Техническое | - | - | нет |
| 9 | п. Кутулик Строителей 22а | Водозаборная скважина | 1 | 8 | нет | 80 | Техническое | - | - | нет |
| 10 | п. Кутулик Нагорная | Водозаборная скважина | 1 | 8 | нет | 100 | Техническое | - | - | нет |
| 11 | п. Кутулик Озерная | Водозаборная скважина | 1 | 8 | нет | 100 | Техническое | - | - | нет |
| 12 | п. Кутулик Восточная | Водозаборная скважина | 1 | 20 | нет | 100 | Техническое | - | - | нет |
| 13 | п. Кутулик Матвеева 43а | Водозаборная скважина | 1 | 10 | нет | 80 | Техническое | - | - | нет |
| 14 | п. Кутулик кв. Нефтяников | Водозаборная скважина | 1 | 40 | нет | 55 | Техническое горячее водоснабжение | - | - | нет |
| 15 | п. Кутулик Водозабор | Водозаборная скважина | 2 | 500 | нет | 100 | Хоз. питьевое | - | - | есть |

Горячие водоснабжение осуществляется по закрытой схеме, подогрев воды происходит в электро бойлерах, банях у потребителей.

1.4 описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая.

1.4.1 описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

На основании данных эксплуатирующей организации МУП «Теплотехник»  в поселке Кутулик на 2014 год  имеется пятнадцать артезианских скважин. В процессе обследования была выявлена низкая степень автоматизации, насосное оборудование из-за длительного срока эксплуатации имеет высокую степень износа.  Резервное оборудование на скважинах отсутствует. Приборы учета не установлены.

Данные по существующим скважинам приведены в таблице №3

Таблица №3 - Существующие скважины поселка Кутулик

| № п/п | Место нахождения | Состояние | Глубина | Марка насоса | Накопительный бак, м³ | Производительность м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Кутулик |  |
| 1 | п. Кутулик Вампилова 120а | В работе | 100 | ЭЦВ-6-8-120 | 10 1 | 8 |
| 2 | п. Кутулик Советская 16а | В работе | 100 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 5 | 6,5 |
| 3 | п. Кутулик Советская 28а | В работе | 80 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 5 | 6,5 |
| 4 | п. Кутулик Красная звезда 14а | В работе | 60 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 5 | 6,5 |
| 5 | п. Кутулик Первомайская 52а | В резерве | 100 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 5 | 6,5 |
| 6 | п. Кутулик Степана Разина | В резерве | 100 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 5 | 6,5 |
| 7 | п. Кутулик Комсомольская 2а | В работе | 60 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 5 | 6,5 |
| 8 | п. Кутулик Чумакова 16 | В работе | 80 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 8 | 6,5 |
| 9 | п. Кутулик Строителей 22а | В работе | 80 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 8 | 6,5 |
| 10 | п. Кутулик Нагорная | В резерве | 100 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 8 | 6,5 |
| 11 | п. Кутулик Озерная | В резерве | 100 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 8 | 6,5 |
| 12 | п. Кутулик Восточная | В резерве | 100 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 20 | 6,5 |
| 13 | п. Кутулик Матвеева 43а | В работе | 80 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 10 | 6,5 |
| 14 | п. Кутулик кв. Нефтяников | В работе | 55 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 40 | 6,5 |
| 15 | п. Кутулик Водозабор | В работе | 100 | ЭЦВ-5-5-80 ЭЦВ-5-6,3-120 | 500 500 | 11,3 |

1.4.2 описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В системе водоснабжения поселка Кутулик, системы очистки питьевой воды присутствует только на артезианской скважине расположенной по адресу Вампилова 120а. Очистка воды производится очистительной станцией – AQUA -  RO – 0.6 – 8 расположенной в здании водозабора. После прохождения очистки вода подается в резервуар и далее потребителю. На других скважинах вода подается потребителям без прохождения дополнительной очистки. Данные о лабораторных исследованиях воды см. приложение 1.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Централизованные насосные станции на территории поселка Кутулик  отсутствуют. Вода в баки резервуары подается насосами, установленными на скважинах. Насосных станций 2-го подъема на территории поселка нет.

Население обеспечивается водой от пятнадцати артезианских скважин, на каждой из которых установлен насос. Для создания запаса воды на скважинах  имеются накопительные емкости. Данные об оснащенности скважин представлены в пункте 1.4.1.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

По данным эксплуатирующей организации в поселке Кутулик проложено 4367 м. водопроводной сети. Система водоснабжения тупиковая. На данный момент в эксплуатации только сети, проложенные из пластика. Сети из стали из-за высокого износа находятся на консервации. Данные по сетям см. таблицу 4.

Таблица №4

| Местоположение | Год ввода эксплуатацию | Диаметр | Материал | Длинна | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Кутулик | 2013 | 200 | пластик | 1560 | н/д |
|  | 1976 | 200 150 100 | сталь | 2807 | 100 |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

- Согласно данным лабораторных исследований проведенных «Центр гигиены и эпидемиологии в Ирк. Области»   вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- Отсутствие системы централизованного водоснабжения на большей территории поселка, что замедляет развитие сельского поселения в целом;

- Наличие ветхих водопроводных сетей;

- Высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- Низкая степень автоматизации производственных процессов;

- Недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета воды.

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, выполняются своевременно.

1.4.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

МУП «Теплотехник» организация, оказывающая на территории поселка Кутулик  услуги по централизованному водоснабжению. В связи с этим, в схеме водоснабжения МО Кутулик определяется как гарантирующая организация.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех поселка Кутулик;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Целевые показатели представлены в таблице 5

Таблица 5

| Группа | Целевые показатели на 2014 год |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. | Приложение 1 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. | Приложение 1 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. | 2,8 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км.) | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % |  |
|  | пластик | н/д |
|  | сталь | 100 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 4 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | население | 0 |
|  | промышленные объекты | 0 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 0 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи % | н/д |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/км | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку 1 м3 питьевой воды | На водоподготовку - 0 кВтч/м3 |
|  | 2. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды | н/д |

2.2. различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Генеральным планом Муниципального образования Кутулик, программой комплексного развития Аларского района предусмотрен рост численности населения, строительство объектов социально-культурного обслуживания населения, рост объемов индивидуального жилищного строительства, эти изменения увеличат нагрузку на систему водоснабжения, что в свою очередь должно привести изменениям систем водоснабжения.

Для выполнения целевых показателей описанных в пункте 2,1 необходимо выполнить;

- на существующем водозаборе произвести замену всасывающего трубопровода Ду 300, для установки более мощных насосов производительностью 65м3/час от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей, таких как "Grundfos" и "Wilo" или другое оборудование с аналогичными характеристиками.

- для подключения к централизованной системе водоснабжения существующего и перспективного жилищного фонда, объектов  социально-культурного обслуживания населения необходимо произвести перекладку водопроводных сетей с изменением диаметров, заменой трубопроводов . строительство новых магистральных и квартальных сетей водоснабжения.. Улицы, по которым необходима прокладка водопроводных сетей, приведены в графической части.

- для увеличения надежности систем водоснабжения  выполнить прокладку сетей по кольцевой схеме.

- для создания необходимого напора на водопроводных сетях требуется строительство насосных станций 2-го подъёма производительностью    15 л/с  при номинальном развиваемым напором насоса  50м. Место строительства на существующем водозаборе и в районе артезианской скважины Красная звезда 14а.

- для более эффективного водоснабжения жителей поселка Кутулик на водопроводных сетях необходимо обустройство водонапорных колонок в количестве 95 штук (местоположение см. графическую часть)

- совместно с водонапорными колонками устанавливаются пожарные гидранты, местоположение которых должно быть уточнено совместно с ГО МЧС.

-произвести реконструкцию арт. скважины Восточная с установкой более мощного насосного оборудования производительностью 300 м3/сут. для водоснабжения существующего и перспективного жилищного фонда. На территории скважины Восточная  необходимо строительство станции водоочистки воды, метод очистки должен быть определен после проведения лабораторных исследований. Для создания резервного запаса вода на скважине Восточная произвести строительство двух резервуаров чистой воды объёмом 250 м3. и обеспечить территорию зону санитарной охраны 1-го и 2-х поясов.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

3.1 общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Фактическое годовое потребление за базовый 2014 год принято по отчетным данным МО Кутулик см. таблица 6

Таблица 6

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации воды. | тыс. м3 | 73,78 |
| 2. | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 15 |
| 3. | Отпущено воды артезианскими скважинами | тыс. м3 | 52,28 |
| 4. | Потери воды | тыс. м3 | н/д |
| 5. | - населению ХВС | тыс. м3 | 67,28 |
| 6. | - населению ГВС | тыс. м3 | - |
| 7. | - бюджетным организациям ХВС | тыс. м3 | н/д |
| 8. | - промышленные и иные потребители | тыс. м3 | 6,5 |
| 9. | - собственные нужды | тыс. м3 | н/д |

Горячие водоснабжение осуществляется по закрытой схеме, подогрев воды происходит в электро бойлерах, банях у потребителей.

3.2 территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В поселке Кутулик можно выделить одну  зону централизованного водоснабжения  кв. Нефтяников.  Источником для централизованной системы водоснабжения является артезианская скважина, расположенная возле котельной Нефтяников. Жилищный фонд и  объекты  социально-культурного обслуживания населения не имеющие централизованной системы водоснабжения  пользуются артезианскими скважинами, расположенными на территории поселка. Данные по балансам потребления воды приведены в таблице 7

таблица 7

| Населенный пункт | годовое водопотребление тыс.м3 | в сутки макс. водопотребления м3/сут |
| --- | --- | --- |
| кв. Нефтяников | 3,5 | 12,5 |
| п. Кутулик | 67,78 | 185,7 |

Максимальное  суточное  водопотребление определено  в  соответствии  со  СНиП  2.04.02-84*  «Водоснабжение.  Наружные  сети  и сооружения» Максимальное суточное водопотребление: Qмакс=Qср.сут.*1,3

3.3 структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов.

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -население ХВС | тыс. м3 | 73,78 |
| 2 | - население ГВС | тыс. м3 | - |
| 3 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | н/д |
| 4 | - производственные нужды | тыс. м3 | 6,5 |
| 5 | - собственные нужды | тыс. м3 | - |

3.4 сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Данные по годовому потреблению воды, с разбивкой по группам потребителей (в соответствии с данными, предоставленными эксплуатирующей организацией водопроводно-канализационного хозяйства), приведены в таблице 8

Таблица 8

Объем водопотребления

| № п/п | Наименование расхода | Фактический расход по предоставленным данным тыс.м3/год | Расчетный расход по нормативным данным, тыс.м3/год | Расчетный расход на расчетный срок, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно- питьевые нужды | 67,28 | 266,6 | 300,3 |
| 2 | Бюджетные организации | н/д | 20,9 | 44,4 |
| 3 | Производственные нужды | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 4 | Потери в сети | - | 29,4 | 17,6 |
| 5 | итого | 73,78 | 323,4 | 368,8 |

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.

Приборами коммерческого учета потребляемой холодной воды отсутствуют.

3.6 анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Таблица 3.6.1.

| Местоположение | Наименование | Мощность источника м3/час. | Водопотребление существующие, м3/час. | Резерв % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Кутулик | водозабор | 11,3 | 8,4 | 25,6 |
|  | Арт. Скважины | 60 | 5,9 | 90,1 |

Из таблицы 3.6.1. видно, что  мощности источников достаточно для   обеспечения  потребителей поселка Кутулик.

3.7 прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

В соответствии с п. 2.10, табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах составляет 150 литров. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Ожидаемое  потребление  воды  определено  расчетным  методом,  на основании данных Генерального плана.  Среднесуточное,  минимальное  и  максимальное  суточное  водопотребление определено  в  соответствии  со  СНиП  2.04.02-84*  «Водоснабжение.  Наружные  сети  и сооружения», по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Qср.сут.=Qгод/365

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин=Qср.сут.*0,7

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс=Qср.сут.*1,3

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с расходом 15 л/с, согласно табл.5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя  производительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение – 15 л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с.

Балансы потребления воды см. таблицу 9

Таблица 9

| Год | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация услуг водоснабжения | тыс. м3/год | 73,78 | 143,8 | 261,7 | 267,9 | 273,7 | 279,9 | 286,1 | 292 | 298,2 | 304,4 | 368,8 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут | 202,1 | 393,9 | 716,9 | 733,9 | 749,8 | 766,8 | 783,8 | 800 | 816,9 | 831,2 | 1010,4 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/сут | 262,7 | 512,1 | 931,9 | 954,1 | 974,7 | 996,8 | 1018,9 | 1040 | 1061,9 | 1080,5 | 1313,5 |
| Минимальное суточное водопотребление | м3/сут | 141,5 | 275,7 | 501,8 | 513,7 | 524,8 | 536,7 | 548,6 | 560 | 571,8 | 581,8 | 707,3 |

На расчётный срок для обеспечения потребителей п. Кутулик необходимо увеличение мощности существующего водозабора до 1300 м3/сут. строительство станции 2-го подъема и реконструкцию артезианской скважины (Восточная) с увеличением мощности до 300 м3/сут.

Пьезометрические графики перспективной работы сети представлены в приложение 2

3.8 описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованной системы горячего водоснабжения в поселке Кутулик нет.

3.9 сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Информация о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное) представлена в таблице 10

| № п.п. | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2019 год | Прогноз на 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, тыс. м3/сут | Средний суточный расход, м3/сут. | Максималь- ный суточ- ный расход, м3/сут | Годовой объем потребления, тыс. м3/сут | Средний суточный расход, м3/сут. | Максималь ный суточ- ный расход, м3/сут | Годовой объем потребления, тыс. м3/сут | Средний суточный расход, м3/сут. | Максималь ный суточ- ный расход, м3/сут |
| 1 | Население | 73,78 | 202,1 | 262,7 | 223,1 | 401,4 | 521,6 | 300,3 | 822,7 | 1069,5 |
| 2 | Промышленные и иные потребители | _ | _ | _ | 27,4 | 297,7 | 387,1 | 50,9 | 139,4 | 181,3 |
| 3 | Прочие расходы | _ | _ | _ | 29,4 | 67,7 | 88,1 | 17,6 | 48,2 | 62,7 |
| 5 | ИТОГО | 73,78 | 202,1 | 262,7 | 279,9 | 766,8 | 996,8 | 368,8 | 1010,4 | 1313,5 |

Таблица 10

3.10 описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

В связи с тем, что на территории п. Кутулик централизованное водоснабжение, имеется только у жителей кв. Нефтяников,  территориальная структура потребления воды будет иметь вид зоны действия источника водоснабжения. Пункт 3,3

3.11 прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

| №№ п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2029 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - населению | тыс. м3 | 300,3 |
| 2 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 44,4 |
| 3 | - промышленные и иные потребители | тыс. м3 | 6,5 |
| 4 | - собственные нужды | тыс. м3 | 17,6 |

Данные о подключаемых перспективных абонентах приведены в приложении 3.

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

С целью обеспечения водоснабжением существующего и нового жилищного строительства и развития муниципального образования на 2014-2029 годы необходимо выполнить мероприятия, представленные в таблице 11

Таблица 11

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Планируемый срок реализации мероприятия | Год реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Кутулик |  |  |  |
| 1 | Перекладка водопроводных сетей с заменой трубопроводов | сведения отсутствуют | 1 очередь Расчетный срок | 2029 |
| 2 | Реконструкция артезианской скважины (Восточная) производительностью – 300 м3/сут | сведения отсутствуют | 1 очередь | 2019 |
| 3 | Строительство водоочистной станции | сведения отсутствуют | 1 очередь | 2019 |
| 4 | Строительство резервуаров чистой воды – 250 м3 | сведения отсутствуют | 1 очередь | 2019 |
| 5 | Замена насосов на водозаборных сооружениях с установкой частотно-регулируемого привода; замена всасывающего трубопровода насосной станции 1-го подъема | сведения отсутствуют | 1 очередь | 2019 |
| 6 | Строительство насосной станций 2-го подъема | сведения отсутствуют | 1 очередь | 2019 |
| 7 | Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду100 мм | сведения отсутствуют | 1 очередь Расчетный срок | 2029 |
| 8 | Ду80 мм | сведения отсутствуют | 1 очередь Расчетный срок | 2029 |
| 9 | Ду60 мм | сведения отсутствуют | 1 очередь Расчетный срок | 2029 |
| 10 | Ду50 мм | сведения отсутствуют | 1 очередь Расчетный срок | 2029 |
| 11 | Строительство квартальных сетей водоснабжения Ду40 мм | сведения отсутствуют | 1 очередь Расчетный срок | 2029 |
| 12 | Ду32мм | сведения отсутствуют | 1 очередь Расчетный срок | 2029 |
| 13 | Ду25мм | сведения отсутствуют | 1 очередь Расчетный срок | 2029 |
| 14 | Строительство водонапорных колонок на магистральных сетях | сведения отсутствуют | 1 очередь Расчетный срок | 2029 |

Длинны и диаметры трубопроводов приведены в приложении 4.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Технологический процесс забора воды из артезианских скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2018 и 2029г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| п. Кутулик |
| 1 | Перекладка водопроводных сетей с заменой трубопроводов | Из-за отсутствия информации о состоянии трубопроводов стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации |
| 2 | Реконструкция артезианской скважины (Восточная) производительностью – 300 м3/сут | 2000 |
| 3 | Строительство водоочистной станции | Из-за отсутствия информации о лабораторных испытаниях стоимость должна быть уточнена после разработки технического задания и сметной документации |
| 4 | Строительство резервуаров чистой воды – 250 м3 | 500 |
| 5 | Замена насосов на водозаборных сооружениях с установкой частотно-регулируемого привода; замена всасывающего трубопровода насосной станции 1-го подъема | 400 |
| 6 | Строительство насосной станций 2-го подъема | 220 |
| 7 | Строительство магистральных сетей водоснабжения Ду100 мм | 1000 |
| 8 | Ду80 мм | 200 |
| 9 | Ду60 мм | 450 |
| 10 | Ду50 мм | 4500 |
| 11 | Строительство квартальных сетей водоснабжения Ду40 мм | 0,01 |
| 12 | Ду32мм | 1 |
| 13 | Ду25мм | 1 |
| 14 | Строительство водонапорных колонок на магистральных сетях | 10 |
| 15 | ИТОГО | 9282,01 |

Таким образом, суммарные вложения будут составлять 9,282 миллиона в ценах 2014 распределение средств по годам, может быть уточнено после уточнения ежегодных объёмов строительства объектов в поселке Кутулик

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В таблице 13 приведены целевые показатели на расчетный срок.

Таблица 13

| Группа | Целевые показатели на 2029 год |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. | Требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. | Требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. | 0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км.) | 0,38 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 25 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | Нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 8 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | население | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи % | 6 |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/км | 0,5 |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |  |
| 6. Иные показатели | Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды | На подачу – 0,8 кВтч/м3 |

Из таблицы 13 видно что, при выполнении мероприятий описанных в схеме водоснабжения на расчетный срок целевые показатели относительно базового периода будут следующее.

- Улучшение качества питьевой воды, и увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением.

- Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

- Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене, своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих высокий процент износа.

- Снижение аварийности на сетях водопровода, путем использования качественных и современных материалов при прокладке новых и реконструкции старых участков водопроводных сетей.

- Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В поселке Кутулик отсутствуют бесхозяйственные объекты централизованной системы водоснабжения.